## Slide 1: Propuesta de Infraestructura de Red Segura
DistroLogic |
Espinoza Matamoros Percival Ulises
Lara Hernandez Angel Husiel |
UNAM FI 2026

## Slide 2: El Reto y Nuestra Visión 02.
Edificio DistroLogic — 4 pisos, una red sólida, segura y escalable

## Slide 3: Diseño a la Medida por Pisos Planta Baja Piso 1 – Administración Piso 2 – Desarrollo
Recepción + AP público/privado. Cuarto equipos: DHCP, DNS, Web, Syslog. Biométrico + cámaras.
Gerencia, admin red, área trabajo, sala videoconf., impresora, AP. Cuarto TC P1.
Estaciones dev., sala videoconf., impresora, AP. P3: esparcimiento, AP. Cámaras en ambos.

## Slide 4: Cimientos Sólidos: Cableado Estructurado
Estándar ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-569
Cableado Estructurado: 6 Subsistemas Implementados
Entrada de Servicios
Cuarto de Equipos
Cableado Vertical
Cuarto de Telecomunicaciones
Cableado Horizontal
Área de Trabajo
Conexión con proveedor externo en PB. Cuarto equipos en PB con DHCP/DNS/Web/Syslog. Backbone vertical entre pisos. TC por piso con router+switch+patch panel. Horizontal conecta rosetas a TC. Rosetas y PCs en cada piso.

## Slide 6: Direccionamiento Inteligente: VLSM
Subred | Segmento | Máscara | IPs Útiles | Gateway | Broadcast
PB LAN | 10.0.0.0/26 | 255.255.255.192 | 62 | 10.0.0.1 | 10.0.0.63
P1 LAN | 10.0.0.64/27 | 255.255.255.224 | 30 | 10.0.0.65 | 10.0.0.95
P2 LAN10.0.0.96/27 | 255.255.255.224 | 30 | 10.0.0.97 | 10.0.0.127 | 10.0.0.127

## Slide 7: Topología y Convergencia Topología Estrella EIGRP
R_PB central. R_P1/P2/P3 vía serial DTE. Falla en un piso no afecta al resto. Cisco 1841 + HWIC-2T.
EIGRP: VLSM, convergencia rápida, algoritmo DUAL, bajo ancho de banda vs OSPF. AS 100.

## Slide 8: Seguridad Fisica y logica Seguridad Física Seguridad Lógica
Racks con llave biométrica. CCTV 24/7. Cerradura física en entrada de servicios.
enable secret + SSH v2. Port-Security máx 2/puerto. Puertos no usados: shutdown. WPA2-PSK AES.

## Slide 9: Servidores DHCP Web / DNS
10.0.0.131: www.DistroLogic.com. DNS 10.0.0.132 resuelve el dominio. Syslog+NTP 10.0.0.133.
10.0.0.130: asigna IPs al AP abierto PB. Pool 40 IPs. ip helper-address en R_PB.

## Slide 10: Configuracion de dispositivos 02.
You can enter a subtitle here if you need it

## Slide 11: SSH v2 Consola Syslog + NTP
Cifrado RSA. Sin Telnet.
Password cifrada. In-situ.
Registro + NTP msec.

## Slide 12: Conclusiones 10.
DistroLogic· UNAM FI 2026